## Slide 1
Gazlamalarni to’qish turlari:oddiy, mayda gulli, murakkab , jakkard
va boshqa turlari .Maxsulot sifatiga ko’rinishiga va xossalariga ta’siri

## Slide 2
Gazlamalarning o‘rilishi deb, tanda va arqoq iplarining m a’lum tartibda o‘zaro bog‘lanishiga aytiladi. Tanda va arqoq iplarining o‘rilishini ko‘rsatuvchi shaklga o‘rilish naqshi deb aytiladi. O‘rilish jarayonida hosil bo‘luvchi naqshning takrorlanishi rapport (R) deb ataladi. Tanda ipi gazlamaning sirtiga chiqib arqoq ipining ustini qoplashi tanda qoplanishi, arqoq ipi gazlamaning sirtiga chiqib tanda ipining ustini qoplashi esa arqoq qoplanishi deyiladi. Gazlamalarning o‘rilishlari katak qog‘ozga chiziladi. Bunda har qaysi ko‘ndalang qatorni arqoq iplari deb, har qaysi bo‘ylama qatorni tanda iplari deb hisoblash qabul qilingan. Har bir katak tanda va arqoq ipining kesishuvidan iborat. Bu kesishgan joyda tanda qoplanishi bo‘lsa, o ‘rilish naqshini chizish paytida katak bo‘yab qo‘yiladi. Agar arqoq qoplanishi bo‘lsa, katak oqligicha qoldiriladi.

## Slide 3
. Cheksiz ko‘p xilma-xil hamma o‘rilishlar quyidagi sinflarga tasniflanadi:
Oddiy yoki bosh o ‘rilishlar.
Mayda gulli o‘rilishlar.
Murakkab o ‘rilishlar.
Yirik gulli, naqsh (jakkard) o‘rilishiar.
Oddiy yoki bosh o'rilishlar. Oddiy o‘rilishlar uch xil bo‘ladi: polotno, saija va satin (atlas) o ‘rilishi. Barcha oddiy o ‘rilishlarga xos umumiy xususiyatlar shundaki, tanda bo‘yicha rapport arqoq bo‘yicha rapportga teng bo‘ladi, bitta rapport ichida har bir tanda ipi har bir arqoq ipi bilan faqat bir martagina o‘rilishadi

## Slide 4
Mayda gulli o'rilishlar. Mayda gulli o ‘rilishlar sinfi ikki guruhga boiinadi:
  Oddiy o'rilishlarni o'zgartirish va murakkablashtirish yo‘li bilan hosil qilingan hosila o'rilishlar guruhi.
  Oddiy o'rilishlami aralashtirish yoii bilan hosil qilingan aralash o'rilishlar guruhi.

## Slide 5
Oddiy hosila o'rilishlar. Polotno o'rilishdan olingan hosila o'rilish jumlasiga reps va rogojkalar kiradi. Reps o'rilishi tanda yoki arqoq qoplanishlami uzaytirish yo'li bilan hosil qilinadi. Bu o'rilishda har qaysi tanda yoki arqoq ipi ikki, uch va undan ko‘p arqoq yoki tanda ipi tagidan o'tishi mumkin. Natijada, tandali yoki arqoqli reps o‘rilishi yuzaga keladi. Agar iplar turkumidan biri ikkinchisiga nasbatan yo‘g‘on bo‘lsa, reps o'rilishda mato sirti silliq chiqadi. Reps o‘rilishda reps degan ip va ipak matolari, flanel ip matosi va boshqalar ishlab chiqariladi. Rogojka o‘rilishi ikki yoki uchtalik polotno o‘rilishi bo‘lib, tanda va arqoq qoplanishlari birdaniga kuchaytirilganidan hosil bo‘ladi. kostyumlik matolar ishlab chiqariladi.

## Slide 6
Aralash o'rilishlar jumlasiga jilvali, bo'rtmali, bo'ylamasiga yoki eni bo'yicha yo'l-yo'lli o'rilishlar kiradi. Jilvali o'rilishning o'ziga xos tomoni shundaki, mato o'ngida cho'ziq qoplanishlar betartib tarqalgan bo'lib, ular matoda mayda donli sirt hosil qiladi. Jilvali o'rilishlami rapportlari teng bo'lgan ikki o'rilishni ustma-ust qo'yish yoki rapportlari teng bo'lmagan bir necha o'rilishlami qo'shish yo'li bilan hosil qilish mumkin. Bu o'rilishlar xilma-xil paxta, zig'ir, jun va ipak tolali ko'ylaklik matolarni to'qishda qo'llaniladi.

## Slide 7
Murakkab o'rilishlar. O'z tuzilishiga ko'ra ikkitadan ortiq ip turkumini talab qiluvchi o'rilishlar murakkab o'rilishlar sinfiga kiradi. Ular tukli, ikki tomonli, ikki qavatli, qopsimon va pike o'rilish turlariga bo'linadi. Tukli o'rilishda to'qilgan matolaming o‘ngida qirqma yoki halqali tik tuklar bo‘ladi. Ular yaxlit yoki kengligi har xil yo‘llar tarzida naqshdor bo‘ladi.

## Slide 8
Yirik gulli o‘rilishlar. Yirik gulli o'rilishdagi matolar to'quv dastgohlardagi jakkard mashinalari yordamida ishlab chiqariladi. Bunday o'rilishlarning rapporti bir necha yuz ming ipdan iborat bo‘lishi mumkin, ya’ni har bir iplar guruhi ma’lum tartibda boshqa iplar bilan o'rilishadi. Bunday o'rilishlardagi naqshlaming shakli; o'simliklaming rasmi, gul dastgohlari, geometrik naqshlar turlicha bo‘ladi. Turli matolar, gilamlar, gobelenlar, dasturxon va boshqa buyumlar yirik gulli o'rilishda to‘qiladi. Yirik gulli o'rilishlar oddiy va murakkab xillarga bo‘linadi. Oddiylari ikki, murakkablari esa uch va undan ko‘p ip turkumlaridan iborat bo‘ladi.