## Slide 1
Gazlamalarni fizik, geometrik, mexanik hossalari.
Gazlamalarning fizikaviy xossalari: gigroskopiklik, havo va bug‘ o’tkazishuvchanligi

## Slide 2
Gazlamalarning fizik xossalari.Fizik xususiyatlar guruhiga gazlamalarning gigroskopikligi, havo va bug‘o‘tkazuvchanligi, chang yutuvchanligi, elektrlanuvchanligi, optik va issiqni saqlash xususiyatlari kiradi. Fizik xususiyatlarni quyidagi guruhlarga bo‘lish mumkin:
  Gazlamalarning shimish qobiliyatiga bog‘liq xususiyatlar.
  Gazlamalarning o‘zidan havo, suv, bug‘ va hokazolarni o‘tkazishqobiliyatiga bog‘liq xususiyatlari.
  Gazlamalarning turli haroratlar ta’siriga munosabatini tavsiflaydigan xususiyatlar.
  Gazlamalarning optik xossalari.
  Gazlamalarning elektrlanuvchanligi.

## Slide 3
To‘qimachilik gazlamalari suyuqlik, gaz yoki bug‘ holatida bo‘lgan har xil moddalarni shimish qobiliyatiga ega. Bu holda gazlamalarning massasi, o‘lchovlari, mustahkamligi, bikrligi va boshqa xususiyatlari o‘zgaradi. To‘qimachilik gazlamalaridan olingan buyumlarni ishlab chiqarish va ishlatish paytlarida ular doim suv yoki bug‘ ta’sirida bo‘ladilar. Gazlamalarning suv yoki bug‘ni shimish qobiliyatini tavsiflovchi bir nechaxususiyatlari bor. Bularga gazlamalarning namligi gigroskopikligi, suv shimdiruvchanligi (kapillyarligi), suvni yutishi va hokazolar kiradi.

## Slide 4
Namlik Wf (foiz) — havoning haqiqiy namlik sharoitida namunalardagi namlik miqdorini ko‘rsatadi va quyidagi formula yordamida hisoblanadi:
Suv shimdiruvchanligi (kapillyarlik) — bir soat davomida bir uchi suvga botirilgan namuna bo‘yicha ko‘tarilgan suvning balandligi bilan baholanadi.
Gazlamalarning o‘zidan havo, suv, gaz, bug‘, chang, tutun suyuqliklar, radioaktiv nurlarini o‘tkazish qobiliyati o‘tkazuvchanlik deb ataladi.
Havo o‘tkazuvchanligi — namunaning o‘zidan havoo‘tkazish qobiliyatibo‘lib u havoo‘tkazuvchanlik koeffitsienti bilan baholanadi.
Sinovlarni o‘tkazganda namunaning ikki tomonidagi havo bosimining farqi Dr = 5 mm suv ustuni yoki bosim 49 Pa ga teng bo‘ladi. Bunday farq kiyim ostidagi havo bosimi bilan atrofdagi havo bosimi bilan farqga mos keladi. Havoo‘tkazuvchanlik gazlamalarning tola tarkibi, pardozlash turi va zichligigabog‘liq bo‘ladi.

## Slide 5
Issiqni saqlash xususiyatlari. Gazlamalarga issiqlik energiyasi ta’sir etganda ularda bir qator xususiyatlar yuz beradi: issiqni o‘tkazish qobiliyati, issiqni yutish qobiliyati, issiqlik ta’sirida o‘z xususiyatlarini o‘zgartirish yoki saqlashqobiliyati.
Issiqni o‘tkazuvchanlik — bu qattiq jismlar qo‘zg‘almas suyuqliklar va gazlarning turli haroratdagi qismlar orasidagi issiqni o‘tkazish jarayoni. Uni baholash uchun issiqni o‘tkazuvchanlik koeffitsienti ishlatiladi. Bu koeffitsient bir soat ichida qalinligi bir metr hamda o‘ng va teskari tomonlarining harorat farqi bir gradusga teng bo ‘lgan gazlamaning bir kvadrat metrli yuzasidan o‘tgan issiqlik miqdorini ko‘rsatadi:

## Slide 6
Tovlanuvchanlik. Bu insonning ko‘zgudek qaytarilgan va tarqatilgan nurlardan iborat bo‘lgan yorug‘lik oqimini tasavvur qilishi. Bu yorug‘lik oqimida ko‘zgudek qaytarilgan nurlar qismi qancha ko‘p bo‘lsa, gazlamalarning tovlanuvchanligi ham shuncha katta bo‘ladi. Binobarin, gazlamalarning tovlanuvchanligi ularni hosil qiluvchi tolalar va iplarning tovlanuvchanligiga, ularning tuzilishiga va joylashishiga, hamda gazlamalarning sirt ko‘rinishiga bog‘liq. Gazlamalarning tovlanuvchanligi FB- 2 markali fotoelektr tovlanuvchanlikni o‘lchovchi asbobda aniqlanadi.

## Slide 7
Oppoqlik. Gazlamaning rangi va benuqson oq sirt rangi orasidagi umumiylik darajasini ko‘rsatadi. Gazlamalarning oppoqligini elektron komparator EKS-1 yoki fotoelektr FB-2 asboblarida aniqlash mumkin.
Tiniqlik. Gazlamalar orqali yorug‘lik oqimi o‘tishini his qilish bilan bog‘liq
bo‘lib, gazlamaning tolaviy tarkibi va tuzilishiga bog‘liq. Gazlamaning zichligi va qalinligi oshishi bilan uning tiniqligi pasayadi.
Elektrlanuvchanlik. Bu gazlamalarning ma’lum sharoitlarda o‘z sirtiga statik elektr zaryadlarini to‘plash xususiyati. Tayyorlash va foydalanish jarayonlarida trikotaj gazlamalari albatta boshqa jism sirtlariga tegadi va ishqalanadi. Natijada, ularning sirtida birdaniga ikkita jarayon o‘tib boradi: zaryadlar uzluksiz to‘planadi va tarqaladi.

## Slide 8
Gazlamalarning geometrik xossalari: qalinligi, uzunligi, eni va og‘irligi
Gazlamalarining tahlil qilganda quyidagi ko ‘rsatgichlar aniqlanadi:
Chiziqli o‘lchamlari
Og‘irligi bo‘yicha ko ‘rsatgichlari
Tuzilishi bo‘yicha ko ‘rsatgichlari
Gazlamalarning ko‘rsatgichlarini aniqlash uchun ishlab chiqarilgan to‘da gazlamalardan 0.5-5 % qadar o‘ram namuna olinadi.

## Slide 9
Gazlamalarning mexanik xossalari. Yarim, bir va ko‘p sakillideformatsiyalar. To‘qimachilik gazlamalarining mexanik xususiyatlari ularning turli kuchlar ta’siriga munosabatini ko‘rsatadi. Bu kuchlar esa turlicha bo‘lib, ular katta yoki kichik bo‘lishi, hamda bir marta yoki ketma-ket takrorlanib ta’sir etishi mumkin. Kuchlar to‘qimachilik gazlamalarining bo‘yi, eni yo‘nalishida yoki ularga nisbatan ma’lum miqdordagi burchak ostida ta’sir etishlari mumkin. Natijada to‘qimachilik gazlamalarda egilish, cho‘zilish, buralish va hokazo deformatsiyalar paydo bo‘ladi.

## Slide 10
Professor G.N. Kukin tasnifiga binoan gazlamalarning mexanik xususiyatlari uchta sinf — yarim davrli, bir davrli va ko‘p davrli xususiyatlarga bo‘linadi. «Bir davr» deganda gazlamalarning kuch ta’siri ostida bo‘lishi (yuklash), kuch ta’siridan bo‘shashi (bo‘shatish) va dam olishi tushuniladi.
Yarim davrli mexanik xususiyatlar jumlasiga uzish kuchi, cho‘zilishdagi uzayish, uzilishda bajarilgan ish, nisbiy uzish kuchi va boshqalar kiradi. Bu xususiyatlar gazlamaning maksimal mexanik imkoniyatini, hamda sifatliligini ko‘rsatish uchun ishlatiladi.