## Slide 1
Ajinlar ,eskirish,drape, pilling va meteriallarning bo’yicha boshqa xususiyatlari

## Slide 2
Egilish deformatsiyasiga bog‘liq xususiyatlar. To‘qimachilik matolari uchun ahamiyatliligi jihatidan egilish deformatsiyasi cho‘zilish deformatsiyasidan keyin ikkinchi o‘rinda turadi. Matolarga ta’sir etuvchi kuchning miqdori katta bo‘lmasa ham hatto o‘z massasi ta’sirida ham osongina egiladi. Egilish deformatsiyasiga bog‘liq xususiyatlar jumlasiga m atolarning bikrligi, burm abopligi va g‘ijimlanmasligi kiradi. To‘qimachilik matolarning egilishidagi bikrligi deb ularning egilganda o‘z shaklini o‘zgartirishiga qarshilik ko‘rsatish xususiyatiga aytiladi. Matolarning bikrligi ularni hosil qiluvchi tolalar va iplar tuzilishiga va xususiyatlariga, pardozlash turiga, iplarning zichligi va o‘rilishiga bog‘liq bo‘ladi.

## Slide 3
O‘z navbatida matolarning bikrligi bichish jarayoniga ta’sir etadi. Bikrlikni aniqlaydigan uskunalar ikkita guruhga bo‘linadi:
    Matolarni taqsimlangan kuch ta ’sirida egadigan uskunalar.
    Matolarni bir joyga yig‘ilgan kuch ta ’sirida egadigan uskunalar. Birinchi guruhga PT-2 rusumli uskuna kiradi K o‘ndalang holatdagi plastinka ustiga nam ulani yuk yordamida mahkamlab qo‘ygandan keyin plastinkalar soatli mexanizmi yordamida pastga qarab ohista tushadi. Plastinkalar bo‘ylama holatga kelganda namuna ma’lum miqdorda egiladi. Egilishning miqdori uskunaning ko‘rsatkichidan yozib olinadi.
Matolarning burmabopligi deb matolarning osilgan holatida yumshoq va mayda buramlar hosil qilishiga aytiladi. Bu xususiyat matolarning bikrligi va massasiga bog‘liq. Matoning bikrligi qancha katta bo‘lsa, uni egish uchun sarflangan kuch ham shuncha katta bo‘ladi. Burmabopligi esa kichik bo‘ladi. Matoning massasi oshishi bilan uning burmabopligi ham oshadi.

## Slide 4
Egilish va qisilish deformatsiyalari ta ’siri natijasida matolar gijimlanadi, ya’ni ular burmalar va gijimlar hosil qiladi. Hosil bo‘lgan gijim va burmalarni faqat namlab isitib dazmollashdagina ketkazish mumkin. Matolarning gijimlanishi ularning tola tarkibiga, tuzilishida ishlatilgan iplarning yo‘g‘onligiga, o‘rilish va pardozlash turiga, zichligiga bogliq.Matolarning gijimlanuvchanligi ularning salbiy xususiyatlaridan biridir. U buyumning ko‘rinishini buzadi. Oson gijimlanadigan matolar tez ishdan chiqadi, chunki bukilgan va burmalangan joylarda ancha ishqalanadi. Matolarning g‘ijimlanmasligi deganda ularning g‘ijimlanishga qarshilik ko‘rsatishi va g‘ijimlangandan keyin o‘zining dastlabki holatiga kelishi tushuniladi.

## Slide 5
To‘qimachilik matolarining uzoq vaqt davomida yemiruvchi omillarga qarshilik ko‘rsatish qobiliyati ularning yemirilishga chidamliligi deb ataladi. To‘qimachilik matolarini ishlab chiqarish va pardozlash jarayonlarida, ulardan buyum larni tayyorlaganda ham ayniqsa buyum larni ishlatganda m atolarning tuzilishi o ‘zgaradi va xususiyatlari asta-sekin yomonlashadi. Bu jarayon matolarning eskirishi deb ataladi. Eskirish natijasida matolar yemiriladi. Matoning sirti butunlay yemirilsa, bu holdagi yemirilish umumiy yemirilish deb ataladi. Matoning sirti qisman yemirilsa, bu holatdagi yemirilish mahalliy yemirilish deb ataladi.

## Slide 6
Umumiy yemirilish buyumlarni butunlay ishdan chiqaradi. Yemirilish jarayonida matolarga ta ’sir etuvchi omillar quyidagi guruhlarga bo‘linadi:
Mexanikaviy omillar.
Fizik-kimyoviy omillar.
Biologik omillar.
Kompleks yoki aralashma omillar.
Mexanikaviy omillarga ishqalanishda yeyilish va takrorlangan deformatsiyalar natijasida charchash jarayoni kiradi. Yuqorida aytilganidek, charchash natijasida matolarning tuzilishi o‘zgaradi va buyumlar o‘z shaklini yo‘qotadi, xususiyatlari yomonlashadi va ular yemiriladi. Bunday yemirilishda matolarning massasi deyarli darajada o‘zgarmaydi. Ishqalanish ta’sirida matolarning massasi ancha o‘zgaradi. Bu o‘z navbatida ularning mustahkamligining kamayishiga olib keladi.
Fizik-kimyoviy omillarga ob-havo ta’siri, ya’ni uning harorati, nisbiy namligi, quyosh ultrabinafsha nurlarining ta’siri, hamda buyumlar yuvilganda yuvish eritmasining ta’siri, kimyoviy usulda tozalashda — kimyoviy moddalarning ta’siri va hokazolar kiradi.

## Slide 7
To‘qimachilik matolarining ishqalaishga chidamliligi. To‘qimachilik matolarining yemirilishi, asosan, ishqalanish ta ’siri natijasida boMadi. To‘qimachilik matolarining ishqalanishga chidamliligi ularning tolaviy tarkibiga, sirtining tuzilishiga bog‘liq. Eng avval matoning sirtiga chiqib turgan tola uchlari ishqalanish ta’sirida bo‘ladi. M atodagi iplarning bukilgan joylariga chiqib turgan tolalar yemirila boshlaydi. Tola sirtining ba’zi joylari shikastlanadi va tolalar uziladi. Ayrim tolalar yoki tola qismlari ip tarkibidan chiqqani tufayli iplar ham uziladi. M atolarning sirtiga chiqib turgan iplarning bukilgan joylari ishqalanish ta’sirida eng birinchi bo‘lib yemiriladi. Bu joylar m atoning tayanch sirti deb ataladi, ya’ni m atoning tayanch sirti qancha katta bo‘lsa, uning yemirilishga chidamliligi ham shuncha yaxshi bo‘ladi.

## Slide 8
Matolarning ishqalanishga chidamliligini aniqlovchi asboblarni uchta guruhga bo‘lish mumkin:
Matoga faqat ishqalanish ta’sirini ko‘rsatuvchi asboblar.
Matoga birdaniga cho‘zilish, egilish va ishqalanish ta’sirini ko‘rsatuvchi asboblar.
Matoga g‘ijimlash va ishqalanish ta’sirini ko‘rsatuvchi asboblar. Matoning turiga ko‘ra ishqalanish mayda tishli metall sirtlar, qayroq toshlar, dag‘al junli movut,
kapron yakka tolasidan tayyorlangan cho‘tka va hokazolar yordamida o‘tkaziladi. Ishqalovchi sirt namunaning butun sirtiga yoki uning qismiga ta’sir etib, ilgarilanma- qaytma yoki aylanma harakatida bo‘ladi. Sinovlarni o‘tkazish uchun T I-1M rusumli asbobi keng qo‘llaniladi. T I-1M asbobida turli tolalardan olingan trikotaj matolarning
ishqalanishga chidamliligi aniqlanadi. Ishqalovchi sirt sifatida qayroq tosh yoki dag‘al jun movuti ishlatiladi.

## Slide 9
Draplanuvchanlik- gazlamalarning yumshoq, dumaloq burmalari hosil qilishi.
Draplanuvchanlik gazlamaning massasiga, qattiqligiga va mayinligiga bog‘liq.
Qattiqlik- gazlamaning o‘z shaklini o‘zgartirishga qarshilik ko‘rsatish xususiyati.
Egiluvchanlik qattiqlikka teskari xossa bo‘lib, gazlamaning o‘z shaklini osongina o‘zgartirish xususiyatini belgilaydi.
Gazlamaning qattiqligi va egiluvchanligi tolaning o‘lchamlari va xiliga, kalava ipning ingichkaligi, pishitilishi, strukturasiga, gazlamaning tuzilishi va pardoziga bog‘liq. Ingichka, egiluvchan tolalardan va bo‘sh pishitilgan kalava ipdan to‘qilgan siyrak gazlamalar mayin va egiluvchan bo‘ladi. Eyiluvchan gazlamalar yaxshi draplanadi, lekin taxlash va tikishda ehtiyot bo‘lishni talab qiladi, chunki osongina qiyshiyib ketishi mumkin. Ro‘zg‘or buyumlari tikish uchun mo‘ljallangan egilishga qattiqligi PT-2 priborida gazlama bo‘lagining o‘z massasi ta’sirida egilish qiymatini o‘lchash yo‘li bilan aniqlanadi. Sun’iy charm vaplyonka materiallarining qattiqligi va elastikligini aniqlaydigan maxsus priborlar bor.